## Slide 1
PIMP MY FRIDGE
Projet électronique A2
MEFTAHI SAMY-RAYHAN CHELOUF-ABDELHAMID LARACHI-AMIRA ABDELMALEK
CESI.EXIA
Objectifs
Schématisation du projet
Résultats
Arduino/Java
Partir d’un frigo USB
Faire des programmes /montages Arduino + JAVA
Rendre son frigo intelligent
matériaux
Mini-frigo USB
Carte Arduino
Module à effet Peltier
DHT22
Thermistance
Transistor MOSFET
Utilisateur
Interface JAVA
Arduino
Montage frigo
Affiche info. récupérées
Récupérer signale
Utilise / commande
Affiche infos en direct
a
La communication entre l’Arduino et l’interface Java se fait via port série (ajouter la bibliothèque). La température et l’humidité actuelle du système sont envoyées à l’interface client, qui à son tour envoie la consigne entrée par l’utilisateur. L’Arduino va recevoir la consigne et réguler la température du système pour atteindre cette consigne. L’Utilisateur peut choisir la température du frigo et de visualiser l’évolution de la température et de l’humidité sur le temps.
Relation Steinhart-Hart
Grace à cette formule, on peut mesurer la température dans notre système avec une précision de +/- 1%k
Point de Rosée
Le point de rosée ou température de rosée est la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise, à pression et humidité données, sans qu'il ne se produise une formation d'eau liquide par saturation.
On peut la calculer grâce a :